审批意见： 郑东环表[2024]3号 一、原则同意《河南郑州市区若水220千伏变电站第二台主变扩建工程项目环境影响报告表》中的结论和建议，原则批准该环境影响报告表，建设单位和设计单位应据此落实环保设计和投资。河南郑州市区若水220千伏变电站第二台主变扩建工程建设内容：本期扩建1台240MVA的变压器（2#），户内布置，不新增220kV和110kV出线，也不新征用地；扩建35m3事故油池并与原事故油池连通，扩建后总有效容积为105m3。 二、项目建设单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。 三、加强项目施工期管理。建设单位必须严格按照环评要求，在施工期积极落实各项污染防治措施，减轻施工期间噪声和扬尘对周围环境的影响。 1、采取使用低噪声机械、合理安排施工作业时间等措施，使其噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，减轻施工期噪声对周围敏感点的影响。除工艺需要外，该项目严禁夜间施工，确需夜间施工的，需取得相关部门的批准。 2、严格按照省、市大气污染防治攻坚战实施方案中的要求及规定的时间进行施工。落实围挡、洒水、车辆冲洗、物料覆盖等措施，减少扬尘污染。 3、施工期生活废水经化粪池统一收集，预处理后排入市政污水管网；建筑废水收集后用于施工场地喷洒降尘。 4、施工期建筑废料必须集中堆放、及时清运，防止露天长期堆放产生的二次污染。 5、项目运行期电磁环境污染防治要求：输电线路沿线工频电场、磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准限值要求。 四、建设及运营单位应建立完善的环境管理和监测制度，确保工频电场强度、工频磁感应强度等各项污染因子达到相关标准要求；制定详细的风险事故应急预案，确保发生事故时及时得到妥善处理。 五、未经环境主管部门批准不得随意改变建设内容。 六、本项目不涉及大气污染物及水污染物总量指标。 七、项目建成后建设单位应及时进行竣工环境保护验收。 2024年2月18日